## Slide 1
Segmentazione di Tumori Cerebrali in Immagini MRI
Analisi comparativa tra approccio monomodale e multimodale
Tema d'anno in Image Processing
Politecnico di Bari — A.A. 2025/2026
Roberto Carriero
Messaggio chiave
Mostro come una pipeline classica, trasparente e interamente in MATLAB riesca a ottenere buoni risultati, soprattutto quando integra più sequenze MRI.
Notes: Guida orale: - Apri subito con il problema: segmentazione del tumore cerebrale su MRI, confronto tra mono e multimodalità. - Dì che hai volutamente scelto tecniche classiche e interpretabili, non deep learning. - Anticipa il risultato finale: Fusion3 è la configurazione migliore in media. [Sources] - image_processing_report.pdf - 248_comparison_results.png

## Slide 2
Perché questo problema è rilevante
Contesto clinico
La segmentazione manuale del tumore è lenta, soggettiva e poco riproducibile.
I bordi dei gliomi sono spesso sfumati: il basso contrasto rende difficile la delineazione.
Un algoritmo automatico può supportare pianificazione, monitoraggio e confronto oggettivo.
Obiettivo del progetto
Validare una pipeline 2D automatizzata basata su Otsu multilivello, Region Growing con seme automatico e Watershed marcato, confrontando sequenze singole e fusioni multimodali.
Vista d’insieme della pipeline
Notes: Guida orale: - Qui devi chiarire il perché del lavoro: non solo fare la segmentazione, ma farla in modo interpretabile. - Sottolinea che il focus non è battere il deep learning, ma capire cosa succede nella pipeline. - Chiudi la slide dicendo che l’ipotesi è: integrare FLAIR, T1c e T2 migliora il risultato. [Sources] - image_processing_report.pdf - a_flowchart_diagram_of_a_brain_tumor_mri_segmentat.png

## Slide 3
Dataset BraTS e impostazione sperimentale
Esempio di slice con le 4 sequenze
484 pazienti annotati Task01_BrainTumor del Medical Segmentation Decathlon
Volumi MRI 3D registrati e skull-stripped
Dimensione uniforme: 240 × 240 × 155 voxel
Quattro modalità: FLAIR, T1, T1c, T2
Ground truth binarizzata: tumore vs non tumore
Pipeline 2D slice-based con selezione automatica della slice migliore e confronto tra 5 configurazioni.
Notes: Guida orale: - Dì subito che lavori sui dati annotati di BraTS per poter valutare quantitativamente. - Se ti chiedono perché 2D, rispondi: scelta coerente con il tempo del progetto e utile per capire a fondo la pipeline. - Anticipa che la slice non è scelta manualmente nella pipeline finale. [Sources] - image_processing_report.pdf - Raw_sequences.png

## Slide 4
Le sequenze MRI non dicono la stessa cosa
Ruolo informativo delle diverse modalità
FLAIR: evidenzia edema e estensione complessiva della lesione.
T1c: evidenzia soprattutto la componente attiva/enhancing.
T2: è sensibile ai fluidi e aiuta a descrivere l’area patologica.
T1: utile come riferimento anatomico, meno utile nella fusione per la segmentazione.
Perché la fusione
L’idea è combinare informazioni complementari: FLAIR fornisce contesto, T1c aumenta la specificità, T2 aiuta a stabilizzare la localizzazione.
Notes: Guida orale: - Questa è una slide fondamentale per evitare domande: devi spiegare bene perché non hai usato tutte le sequenze allo stesso modo. - Motiva in particolare l’esclusione della T1 dalle fusioni: è soprattutto riferimento anatomico, non modalità forte per isolare il tumore. - Concludi dicendo che la fusione ha senso proprio perché le sequenze sono complementari e non ridondanti. [Sources] - image_processing_report.pdf - Raw_sequences.png

## Slide 5
Architettura generale della pipeline
Logica del flusso
EDA: capire le sequenze e le distribuzioni di intensità.
Pre-processing: rendere le immagini confrontabili e creare le fusioni.
Segmentazione: Otsu → Region Growing → Watershed marcato.
Post-processing: regolarizzare contorni e rimuovere componenti spurie.
Valutazione: Dice, Sensitivity e Precision su tutto il dataset.
Take-away
La pipeline è interamente interpretabile: ogni blocco ha un ruolo chiaro e osservabile nei risultati intermedi.
Notes: Guida orale: - Questa slide è la mappa dell’esposizione: puoi tornarci mentalmente per non perderti. - Dedica pochi secondi a ogni blocco e prometti che li approfondirai nelle slide successive. - Se il prof chiede “dove avviene davvero il guadagno?”, anticipa: soprattutto in pre-processing multimodale e localizzazione del seed. [Sources] - image_processing_report.pdf - a_flowchart_diagram_of_a_brain_tumor_mri_segmentat.png

## Slide 6
Implementazione in MATLAB
main.m
coordina l’intera pipeline
→
data_exploration.m
EDA e visualizzazioni
→
pre_processing.m
slice, normalizzazione, fusioni, seed map
→
segmentation.m
Otsu + RG + Watershed
→
post_processing.m
operazioni morfologiche
→
evaluation.m
Dice, Sensitivity, Precision
Output
figure intermedie
maschere finali
comparison results
metriche in CSV
Notes: Guida orale: - Qui devi far vedere che il progetto è strutturato bene, non un insieme di script scollegati. - Sottolinea che il main richiama in sequenza tutti i moduli e salva sia risultati numerici sia grafici. - Questo ti aiuta a rispondere a eventuali domande sul flusso software. [Sources] - image_processing_report.pdf

## Slide 7
EDA: capire le sequenze prima di segmentare
Sequenze grezze + istogrammi
CLAHE + distribuzioni di intensità
Le sequenze hanno range e pattern diversi; CLAHE migliora la leggibilità ma non entra direttamente nella pipeline finale di segmentazione.
Notes: Guida orale: - Qui non restare troppo: l’EDA serve a motivare le scelte successive, non è il cuore del progetto. - Fai notare che le quattro sequenze non sono direttamente confrontabili come intensità e quindi serve il pre-processing. - Se ti chiedono CLAHE: rispondi che è stato utile come analisi esplorativa, non come blocco definitivo della pipeline. [Sources] - image_processing_report.pdf - Raw_sequences.png - CLAHE_sequences.png

## Slide 8
Pre-processing: dalle immagini grezze a input confrontabili
Esempio sulla sequenza FLAIR
Selezione automatica della slice con massima estensione tumorale nella ground truth.
Costruzione della maschera cerebrale a partire da FLAIR.
Normalizzazione Z-score all’interno del cervello.
Azzeramento del background e mappatura in [0,1].
Filtro mediano 3×3 per ridurre rumore e preservare contorni.
Se non normalizzo e denoiso, Otsu e Region Growing diventano molto più instabili tra pazienti e tra sequenze.
Notes: Guida orale: - Questa è una slide tecnica importante: spiega che il pre-processing non è cosmetico, ma necessario per rendere robusta la segmentazione. - Sottolinea che la normalizzazione è applicata ai pixel cerebrali e non allo sfondo. - Se ti chiedono perché il filtro mediano: preserva meglio i bordi rispetto a un filtraggio lineare semplice. [Sources] - image_processing_report.pdf - 13_FLAIR_pre_processing.png

## Slide 9
Fusioni multimodali: come costruisco Fusion2 e Fusion3
Fusion2 = 0.6·FLAIR + 0.4·T1c
Fusion3 = 0.5·FLAIR + 0.2·T1c + 0.3·T2
Pesi scelti per privilegiare estensione (FLAIR), specificità (T1c) e stabilità spaziale (T2).
Notes: Guida orale: - Questa slide serve a motivare i pesi: non sono casuali ma coerenti con il ruolo clinico delle sequenze. - Spiega che Fusion2 è la prova di una fusione minima, mentre Fusion3 è la versione completa. - Se ti chiedono della T1, ricordati: non è entrata in fusione perché è più utile come riferimento anatomico che come contrasto tumorale. [Sources] - image_processing_report.pdf - 13_Fusion2_pre_processing.png - 13_Fusion3_pre_processing.png

## Slide 10
Seed map e scelta empirica di $sigma$
Seed map da Fusion3
Dice medio al variare di σ
Scelta finale: σ = 3. La seed map guida il seme verso la regione a intensità globale più elevata.
Notes: Guida orale: - Questa slide è utile per prevenire domande sul perché di sigma uguale a 3. - Mostra che non è una scelta arbitraria: hai fatto prove e guardato l’andamento del Dice medio. - Insisti sul ruolo della seed map: non segmenta, ma aiuta a inizializzare correttamente il Region Growing. [Sources] - image_processing_report.pdf - 13_seed_map.png - sigma_dice.png

## Slide 11
Segmentazione a cascata
1. Otsu
Segmentazione iniziale tramite sogliatura multilivello: separa regioni di intensità diverse massimizzando la varianza inter-classe.
2. Region Growing
Parte da un seme automatico e cresce sui pixel con intensità superiore a una soglia adattiva: percentile 6 delle intensità in $M_{Otsu}$.
3. Watershed marcato
Rifinisce il contorno della componente già trovata, riducendo l’over-segmentation grazie ai marker espliciti derivati dal Region Growing.
Esempio: step intermedi su Fusion3 del caso rappresentativo
Notes: Guida orale: - Qui devi scandire bene i tre passaggi: inizializzazione, crescita, raffinamento. - Se il prof chiede perché non fermarsi a Otsu: rispondi che Otsu da solo è troppo sensibile a regioni spurie. - Ricorda che il Region Growing è implementato from scratch con coda statica e 8-connettività. [Sources] - image_processing_report.pdf - 218_Fusion3_segmentation.png

## Slide 12
Scelte progettuali da saper motivare all’orale
Percentile 6
soglia adattiva per il Region Growing
scelto empiricamente per massimizzare il Dice medio senza crescita eccessiva
Niente T1 nella fusione
T1 utile come riferimento anatomico, ma meno informativa per la regione tumorale rispetto a FLAIR/T1c/T2
Approccio 2D
più controllabile e interpretabile; la slice è selezionata automaticamente come quella con massima area tumorale
Questa slide serve a prevenire le domande più probabili: perché 2D, perché questi parametri, perché T1 resta fuori dalla fusione.
Notes: Guida orale: - Qui parla in modo molto diretto: queste sono le tre scelte che il docente potrebbe chiederti di giustificare. - Non essere difensivo: spiega che sono scelte coerenti con il perimetro del progetto e supportate dai risultati. - Se vuoi guadagnare sicurezza, puoi chiudere dicendo che un’estensione naturale è il passaggio al 3D. [Sources] - image_processing_report.pdf - detailed.csv - global.csv

## Slide 13
Caso rappresentativo: paziente BRATS_218 — configurazioni monomodali
FLAIR: buona estensione, ma regioni spurie
T1c: localizzazione debole, segmentazione insufficiente
T2: regione più compatta ma ancora incompleta
Le sequenze singole catturano aspetti diversi della lesione; nessuna offre sempre il miglior equilibrio tra estensione, pulizia e localizzazione.
Notes: Guida orale: - Questa slide ti serve per far vedere il limite delle modalità singole. - Comincia da FLAIR, poi T1c, poi T2: è un ordine naturale e facile da seguire. - La frase finale importante è: le sequenze singole sono utili, ma parziali. [Sources] - image_processing_report.pdf - 218_FLAIR_segmentation.png - 218_T1c_segmentation.png - 218_T2_segmentation.png

## Slide 14
Caso rappresentativo: paziente BRATS_218 — fusioni e post-processing
Fusion2: migliora rispetto alle sequenze singole
Fusion3: maschera più equilibrata
Post-processing: contorno regolarizzato
La multimodalità rende Otsu più selettivo, guida meglio il seed e lascia al post-processing un compito di sola pulizia.
Notes: Guida orale: - Questa è una delle slide più importanti: qui spieghi dove avviene davvero il guadagno della multimodalità. - La catena da pronunciare è: migliore rappresentazione → migliore Otsu → seed più affidabile → crescita più coerente → raffinamento migliore. - Concludi dicendo che il post-processing non crea informazione nuova, ma pulisce e regolarizza. [Sources] - image_processing_report.pdf - 218_Fusion2_segmentation.png - 218_Fusion3_segmentation.png - 218_Fusion3_post_processing.png

## Slide 15
Come valuto la qualità della segmentazione
Metriche usate
Dice: misura la sovrapposizione complessiva tra predizione e ground truth.
Sensitivity: quanto tumore reale riesco a recuperare.
Precision: quanto contengo i falsi positivi.
Uso tutte e tre perché una sola metrica non basta a descrivere il comportamento della pipeline.
Notes: Guida orale: - Su questa slide devi essere molto chiaro e rapido: 1 metrica = 1 significato pratico. - La frase importante è: non basta il Dice, perché posso avere sensibilità alta ma precisione bassa, e viceversa. - Se il prof insiste, usa l’esempio intuitivo: segnalare troppo tumore aumenta i recall ma peggiora la precisione. [Sources] - image_processing_report.pdf

## Slide 16
Risultati globali sull’intero dataset
Configurazione
Dice
Sens.
Prec.
FLAIR
0.795
0.765
0.900
T1c
0.195
0.178
0.886
T2
0.520
0.428
0.893
Fusion2
0.755
0.767
0.842
Fusion3
0.806
0.744
0.935
Lettura del risultato
Fusion3 è la migliore in media.
FLAIR da sola resta sorprendentemente competitiva.
T1c è molto precisa ma spesso incompleta.
La multimodalità migliora soprattutto robustezza e localizzazione.
Messaggio chiave: il guadagno della multimodalità è reale, ma non uniforme su tutti i pazienti.
Notes: Guida orale: - Questa slide ti dà il risultato numerico centrale: Fusion3 è la migliore in media con Dice 0.806. - Sottolinea anche che FLAIR da sola è già forte: questo rende il confronto più interessante e credibile. - Se ti chiedono perché T1c ha precision alta ma Dice basso, rispondi che individua zone molto selettive ma incomplete. [Sources] - global.csv - image_processing_report.pdf

## Slide 17
Quattro casi rappresentativi scelti da detailed.csv
Selezione basata sul Dice di Fusion3: due migliori e due peggiori casi.
Paziente
FLAIR
T1c
T2
Fusion2
Fusion3
Sens. F3
Prec. F3
BRATS_128
0.879
0.048
0.645
0.318
0.963
0.974
0.952
BRATS_248
0.974
0.534
0.396
0.967
0.963
0.933
0.996
BRATS_140
0.271
0.000
0.002
0.680
0.000
0.000
0.000
BRATS_380
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
BRATS_128 corregge una T1c fuorviante; BRATS_248 è un caso già favorevole; BRATS_140 mostra che la multimodalità può anche peggiorare; BRATS_380 evidenzia un limite strutturale del metodo.
Notes: Guida orale: - Questa tabella ti aiuta a introdurre i casi studio senza partire subito dalle figure. - Leggila per righe, non per colonne: ogni paziente racconta un fenomeno diverso della pipeline. - La cosa importante è mostrare che i risultati non sono casuali ma interpretabili. [Sources] - detailed.csv - image_processing_report.pdf

## Slide 18
Casi migliori: quando la pipeline funziona bene
BRATS_128 — Fusion3 recupera una segmentazione corretta
BRATS_248 — caso “facile”, già ben visibile in FLAIR
Nei casi migliori la lesione è compatta e ben separata: Otsu, seed e Region Growing risultano subito coerenti.
Notes: Guida orale: - Per BRATS_128 spiega il fenomeno più interessante: Fusion3 compensa una T1c sbagliata grazie al contributo di FLAIR e T2. - Per BRATS_248 spiega l’opposto: il caso è già favorevole e la fusione non stravolge, ma mantiene alto il risultato. - Questa slide serve a collegare i buoni numeri ai passaggi concreti della pipeline. [Sources] - 128_comparison_results.png - 248_comparison_results.png - detailed.csv - image_processing_report.pdf

## Slide 19
Casi peggiori: dove la pipeline mostra i suoi limiti
BRATS_140 — Fusion3 localizza la regione sbagliata
BRATS_380 — fallimento simultaneo di tutte le configurazioni
Nei casi peggiori il problema nasce presto: intensità poco separabili, seed non affidabile e crescita su una componente errata.
Notes: Guida orale: - Questa slide è preziosa per evitare domande critiche: fai vedere che conosci bene i limiti del metodo. - BRATS_140: enfatizza che la multimodalità non è sempre benefica, se una modalità introduce informazione fuorviante. - BRATS_380: evidenzia il limite strutturale dei metodi region-based quando la lesione è piccola e poco saliente. [Sources] - 140_comparison_results.png - 380_comparison_results.png - detailed.csv - image_processing_report.pdf

## Slide 20
Conclusioni e sviluppi futuri
Tre messaggi finali
Una pipeline classica e interpretabile può ottenere risultati significativi su BraTS.
Fusion3 è la configurazione più efficace in media.
Il punto debole è la sensibilità a lesioni piccole, poco contrastate o mal localizzate.
Sviluppi futuri
fusione multimodale più avanzata
segmentazione 3D sull’intero volume
confronto con K-Means, Canny/Sobel, edge-based, ML e deep learning
Come chiudere oralmente
“Il contributo del lavoro non è solo il numero finale, ma la comprensione del perché la segmentazione migliori o peggiori al variare delle sequenze e dei blocchi della pipeline.”
Se il professore fa domande, torna su tre idee: interpretabilità, ruolo della multimodalità, limiti strutturali.
Notes: Guida orale: - Questa slide è la chiusura: non introdurre cose nuove, ma lascia tre messaggi forti e semplici. - Chiudi con una frase sull’interpretabilità: è il vero valore aggiunto del progetto rispetto a una black box. - Se resta tempo, cita rapidamente gli sviluppi futuri; se sei lungo, taglia questa parte e vai alla frase finale. [Sources] - image_processing_report.pdf - global.csv - detailed.csv